Физическая химия растворов

УДК 541.11

Фазовые равновесия в системах вода--бутанол (1, 2, изо-)--18-краун-6

Н. А. Коваленко, Н. Б. Головина, А. Г. Богачев, И. А. Успенская

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет

E-mail: Nik-Kovalenko@yandex.ru

Поступила в редакцию 12.10.2010 г.

Представлены результаты измерения растворимости 18-краун-6 в изобутаноле в интервале температур 280--308 К и сведения о жидкофазных равновесиях в системах вода--бутанол (1, 2, изо-)--18-краун-6 при 298 К. На основе информации о термодинамических свойствах и фазовых равновесиях в бинарных системах определены значения параметров модели extended UNIQUAC. Показано, что для адекватного описания расслаивания жидкости по результатам турбидиметрического титрования в тройных системах вода--бутанол (1-,2-, изо)--18-краун-6 помимо бинарных параметров необходимо использовать параметры тройного взаимодействия.

Ключевые слова: растворимость, жидкофазные равновесия, фазовая диаграмма, UNIQUAC, 18-краун-6, бутанол, термодинамическое моделирование.

В настоящее время жидкофазная экстракция в расслаивающихся водно-органических системах широко используется в различных технологических процессах. Одним из способов повышения эффективности процесса экстракции является связывание интересующих веществ в комплексы с последующим переводом их в другую фазу. Известно, что высокоэффективными комплексообразователями ионов металлов являются краун-эфиры. Для прогнозирования экстракционных характеристик смесей, далеких от идеальности, необходимо знать не только стандартные термодинамические характеристики реакций комплексообразования, но и избыточные функции фаз интересующих систем. Сведения о термодинамических свойствах и фазовых равновесиях в многокомпонентных водно-органических системах, содержащих 18-краун-6 (18С6), ограничены; как правило, приводятся только коэффициенты распределения 18С6 между водной и органической фазами, см. например, [1-